Приложение №2 к Приказу № ___________

Приложение №___

к договору________________________ № _______/_______

от «___»_______________2021 г.

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу систем теплоснабжения

Положения о закупках АО «Улан-Удэнского Приборостроительного Производственного Объединения»

Предмет закупки:

_____Работы по монтажу систем теплоснабжения___

г. Улан-Удэ

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности по выполнению работ и безопасности результата выполненных работ

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Монтаж системы теплоснабжения в корпусе 23 производственные помещения

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Монтаж батарей системы отопления чистого производственного помещения

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Разработка тех документации системы отопления чистого помещения производственного помещения Поставка материалов и компонентов. Прокладка лежаков отопления Врезка в гребенку на антресоли Установка балансировочных клапанов, циркуляционного насоса Установка и подключение батарей Гидравлические испытания системы отопления Составление акта выполненных работ.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

Отопительные приборы — 18 шт Лежаки отопления — 180 м. Балансировочные клапана, насос и т.п.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 Должны соответствовать требованиям ПТЭТЭЭ, Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих энергоустановок.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

3.2.1 Должны соответствовать требованиям ПТЭТЭ.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

3.3.1 В течении 24 месяцев.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности по выполнению работ и безопасности результата выполненных работ

Подрядчик обязан в соответствии с условиями и требованиями к безопасности оказываемых услуг/выполняемых работ: - проводить инструктаж персонала по безопасному выполнению работ и охране труда, проводить пред сменный и после сменный медосмотр персонала, контролировать соблюдение рабочим персоналом технологии руководства по эксплуатации оборудования, безопасности выполнения работ (если применимо); - использовать исправное оборудование, принадлежащее Подрядчику на праве собственности или переданное ему во временное владение и (или) пользование по договору аренды или иным гражданско-правовым договорам; - обеспечить выдачу наряд-заданий; - использование механизмов, прошедших в установленном порядке экспертизу промышленной безопасности и своевременное освидетельствование; - допускать к работе персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший стажировку в установленном порядке; - обеспечивать соблюдение противопожарных требований, требований охраны труда в соответствии с установленными нормативами; - обеспечить рабочих и специалистов СИЗ (специальной одеждой, специальной обувью, и т.д., если имеются опасные факторы воздействия); - соблюдать в течение всего срока действия договора, существующие правила пропускного режима на территории Заказчика; - Заказчик имеет право требовать от «Подрядчика» приостановить выполнение работ, при обнаружении нарушения техники безопасности и/или промышленной безопасности, а также в иных случаях, установленных условиями настоящего ТЗ, Договора и/или положениями законодательства Российской Федерации, до их полного устранения. В этом случае «Подрядчик» не освобождается от ответственности за неоказание, несвоевременное исполнение обязательств.

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Наружная прокладка магистрали теплоснабжения в пред изолированных трубах с изготовлением и установкой опор и покраской открытых металлических частей.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

4.2.1 Протокол гидравлических испытаний

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Основанием для оплаты за фактически выполненные работы являются следующие, надлежащим образом оформленные Сторонами, документы: Подписанный полномочными представителями обеих «Сторон» Акт приема-передачи выполненных работ за соответствующий отчетный период (календарный месяц). Счет на оплату, Счёт-фактура, оформленная Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

Аттестованные, прошедшие инструктаж и допущенные к работе

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | У-У ППО | АО «Улан-Удэнское Приборостроительное Производственное Объединение» |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 |  |  |

Составил:

Инициатор закупки: Протокол « 14 от 6 апреля 2021 г. пункт 1.13.

СОГЛАСОВАНО: